Памятка установщика

Перечень настроек

| Памятка |
| --- |
| Дата установки |  |
| № заказ-наряда |  |
| Ф.И.О. мастера |  |
| Ф.И.О. клиента |  |
| Автомобиль |  |
| Номер автомобиля |  |
| VIN автомобиля |  |

Общая информация

| Устройство | Охранно-телематический комплекс StarLine S66, S96, S6, S9 |
| --- | --- |
| Версия ПО | 2.26.1 |
| Версия библиотеки CAN | 4.8.3 |

Каналы

| X1 (Основной разъем) |
| --- |
| Провод | Тип | Назначение | Полярность | Ток |
| черно-белый | Выход | Статус охраны |  | 0.2 A |
| черно-красный | Выход | Статусный выход №1 |  | 0.2 A |
| серо-черный | Вход | Обороты двигателя (сигнал RPM) |  |  |
| розовый | Выход | Управление потенциалом модуля обхода штатного иммобилайзера |  | 0.2 A |
| фиолетовый | Выход | Управление кодовым реле R4 |  | 0.2 A |
| серый | Выход | Сирена |  | 2.0 A |
| желто-черный | Выход | Функция не назначена |  | 0.2 A |
| желто-красный | Выход | ЦЗ "Открыть дверь водителя" |  | 0.2 A |
| синий | Выход | ЦЗ "Открыть (все двери)" |  | 0.2 A |
| желто-белый | Выход | Имитация открытия двери |  | 0.2 A |
| зелено-желтый | Выход | Выход "Комфорт" |  | 0.2 A |
| желтый | Вход | Зажигание |  |  |
| сине-красный | Вход | Концевой выключатель стояночного тормоза |  |  |
| оранжево-белый | Вход | Вход концевика багажника - активен при открытом багажнике |  |  |
| оранжево- фиолетовый | Вход | Концевой выключатель педали тормоза |  |  |

Страница 1

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| сине-черный | Вход | Вход концевика дверей - активен при открытых дверях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| оранжево-серый | Вход | Вход концевика капота - активен при открытом капоте |  |  |
| зеленый | Выход | ЦЗ "Закрыть" |  | 0.2 A |
| X2 (CAN-LIN и Модуль запуска) |
| Провод | Тип | Назначение | Полярность | Ток |
| оранжево-белый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| оранжевый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| коричневый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| коричнево-белый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| бело-черный | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| синий | Выход | Запуск двигателя: аксессуары (выкл. на время кручения стартером) |  | 0.2 A |
| желтый | Выход | Запуск двигателя: зажигание-1 ('15/1') |  | 0.2 A |
| зеленый | Выход | Запуск двигателя: зажигание-2 ('15/2') |  | 0.2 A |
| серый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| белый | CAN-LIN | Функция не назначена |  |  |
| сине-черный | Выход | Световые сигналы (общий) |  | 0.2 A |
| зелено-черный | Выход | Альт. управление ЦЗ |  | 0.2 A |
| оранжево-черный | Выход | Управление видеорегистратором |  | 2.0 A |
| черно-желтый | Выход | Запуск двигателя: стартер ('50') |  | 0.2 A |
| оранжевый | Выход | Защита стартера (при АЗ/ДЗ) |  | 0.2 A |

CAN

Автомобиль                                                              0000 - Без CAN

Основные параметры

| Управление световыми сигналами и сиреной |
| --- |
| Индикация при постановке на охрану и при снятии с охраны | Световая и звуковая индикация |
| Управление сиреной при постановке/снятии с охраны штатной системой охраны | Подтверждать звуковыми сигналами любое снятие и любую постановку |
| Громкость сирены при постановке/снятии | 7 |
| Индикация тревоги | Световая индикация |
| Громкость сирены при тревоге | 10 |

Страница 2

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Включать аварийную сигнализацию при резком торможении | Отключено |
| --- | --- |
| Скорость замедления для включения аварийной сигнализации | 0.4 |
| Ограничить управление силовыми цепями при низком напряжении АКБ | Отключено |
| Порог напряжения для сирены, В | 10 |
| Порог напряжения для света, В | 10 |
| Порог напряжения для клаксона, В | 10 |
| Импульсное управление поворотниками - активная фаза, мс | 100 |
| Импульсное управление поворотниками - пауза, мс | 200 |
| Длительность периода для управления потенциалом, мс | 1100 |
| Длительность импульса клаксона при постановке/снятии, мс | 100 |
| Длительность импульса клаксона в тревоге, мс | 550 |
| Управление звуковым извещателем |
| Напоминание звуковым извещателем в запрете поездки |
| Снятие с паркинга | Включено |
| Опускание стояночного тормоза | Включено |
| Нажатие педали тормоза | Включено |
| Включенное зажигание | Отключено |
| Оповещение звуковым извещателем |
| Разряд батарейки в метке | Включено |
| Ввод верного кода авторизации | Включено |
| Ввод неверного кода авторизации | Отключено |
| Снятие с охраны | Отключено |
| Нажатие сервисной кнопки | Включено |
| Управление центральным замком |
| Последовательное отпирание ЦЗ | Отключено |
| Длительность импульса ЦЗ, сек | 0.8 |
| Длительность импульса отпирания багажника, сек | 0.8 |
| Длительность импульса запирания капота, сек | 0.8 |
| Длительность импульса функции Комфорт, сек | 30 |
| Закрытие ЦЗ при открытых дверях | Отключено |
| Запирание ЦЗ после закрытия багажника | Включено |
| Дополнительное управление ЦЗ в режиме Slave | Не управлять |

Страница 3

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Запирание ЦЗ в поездке | При превышении порога скорости |
| --- | --- |
| Скорость, при которой происходит запирание ЦЗ, км/час | 15 |
| Отпирание ЦЗ в поездке | При выключении зажигания |
| Управление функциями комфорта по CAN |
| Закрывать стекла при постановке в охрану | Отключено |
| Длительность задержки перед управлением стеклами, сек | 0 |
| Складывать/раскладывать зеркала заднего вида при постановке/снятии с охраны | Отключено |
| Длительность задержки перед управлением зеркалами заднего вида, сек | 0 |
| Закрывать люк при постановке в охрану | Отключено |
| Длительность задержки перед управлением люком, сек | 0 |
| Управление подкапотным блоком R6 |
| Управление выходом на сирену подкапотного блока R6 | Сирена |
| Передавать статус концевика капота в R6 | Отключено |
| Логика работы концевика капота, подключенного к R6 | Масса, когда капот открыт |
| Свободные руки |
| Включение/выключение режима Свободные руки | Отключено |
| Способ снятия/постановки |
| Снятие по появлении метки | Включено |
| Постановка по пропаданию метки | Включено |
| Снятие по касанию сенсора при наличии метки | Отключено |
| Постановка по удерживанию сенсора при наличии метки | Отключено |
| Длительность импульса емкостного датчика (сенсора) для постановки, сек | 0.7 |
| Отключение снятия с охраны на один цикл охраны |
| Командой постановки | Отключено |
| Двойной командой постановки | Отключено |
| Кнопкой на метке | Отключено |
| Отключение постановки в охрану до включения зажигания или до команды постановки в охрану |
| Командой снятия | Отключено |
| Двойной командой снятия | Отключено |
| Кнопкой на метке | Отключено |

Страница 4

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Постановка после открытия двери или багажника, сек | 30 |
| --- | --- |
| Постановка после закрытия дверей и багажника, сек | 10 |
| Дополнительные параметры работы при потере метки при нарушенном периметре |
| Уведомить SMS при постановке | Отключено |
| Отменить постановку в охрану | Отключено |
| Уведомить сиреной об отмене постановки | Отключено |
| Уведомить SMS об отмене постановки | Отключено |
| Метка |
| Зона потери метки | 7 |
| Зона обнаружения метки | 5 |
| Зона потери смартфона | 10 |
| Зона обнаружения смартфона | 8 |
| Уведомление сиреной и светом о разряде батарейки в метке | Включено |
| Видимость смартфона как метки | Отключено |
| Антиограбление при пропадании метки или брелока |
| Антиограбление при пропадании |
| метки | Отключено |
| Разрешить управление режимом антиограбления с помощью метки | Отключено |
| Антиограбление, шаг 1: Время до начала поиска метки или брелока, сек | 30 |
| Антиограбление, шаг 2: Время поиска метки или брелока, сек | 60 |
| Антиограбление, шаг 3: предупреждение встроенным или внешним звуковым извещателем, сек | 60 |
| Антиограбление, шаг 4: предупреждение сиреной, сек | 60 |
| Режимы работы |
| Перепостановка в охрану | Включено |
| Время до перепостановки, сек | 30 |
| Автопостановка на охрану | Отключено |
| Время до автопостановки, сек | 10 |
| Задержка запирания ЦЗ при автопостановке, сек | 20 |
| Задержка взятия датчиков под охрану, сек | 15 |
| Авторизация владельца |
| Метка | Включено |

Страница 5

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Штатные кнопки автомобиля | Включено |
| --- | --- |
| Снятие запрета поездки |
| Метка | Отключено |
| Штатные кнопки автомобиля | Включено |
| Условие активации запрета поездки | При снятии с охраны |
| Время до активации запрета поездки после выключения зажигания, мин | 0 |
| Выход из сервисного режима | Отключено |
| Порог пройденного расстояния, м | 500 |
| Порог скорости, км/час | 20 |
| Разрешить отмену тревоги штатной системой охраны, если не прошла вторичная авторизация владельца | Отключено |
| Учет задержки выключения салонного света | Отключено |
| Длительность задержки выключения салонного света, сек | 10 |
| Разрешить в охране открытие багажника при наличии метки или брелока | Включено |
| Время поиска метки и брелока при открытом багажнике, сек | 15 |
| Объединение каналов дверей, багажника и капота |
| Объединение дверей с багажником | Отключено |
| Объединение капота с багажником | Отключено |
| Разрешение обработки педали тормоза и стояночного тормоза при выключенном зажигании | Отключено |
| Режим пляж | Не используется |
| Разрешить ввод ПИН кода через сенсор ручки двери | Отключено |
| Функция внешней кнопки CAN | Не используется |
| Переходить в тревогу по событиям от BLE- геркона в охране | Отключено |
| Требовать код экстренного снятия с охраны для входа в режим регистрации устройств | Отключено |
| Блокировка двигателя в режиме "Запрет поездки" |
| При выключении ручного тормоза | Отключено |
| При снятии с паркинга | Отключено |
| Авторизация владельца. Время ожидания авторизации |
| Ожидание авторизации, шаг 1: время поиска метки или брелока, сек | 15 |

Страница 6

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Ожидание авторизации, шаг 1: время ввода кода авторизации владельца, сек (Штатные кнопки автомобиля) | 30 |
| --- | --- |
| Ожидание авторизации, шаг 2: предупреждение встроенным или внешним звуковым извещателем, сек | 10 |
| Ожидание авторизации, шаг 3: предупреждение сиреной и световыми сигналами, сек | 10 |
| События запуска авторизации владельца в режиме Slave |
| Управление штатной системой охраны (Slave при подключении к CAN) | Включено |
| Управление штатной системой охраны (аналоговый Slave) | Отключено |
| При открытии двери или багажника | Отключена |
| Требовать авторизацию владельца при снятии с охраны следующими способами |
| Звонок/SMS с незнакомого номера | Отключено |
| Звонок/SMS с номера владельца | Отключено |
| Метка StarLine | Отключено |
| starline-online.ru или мобильное приложение | Отключено |
| Свободные руки | Отключено |
| Запрет снятия с охраны без метки |
| Голосовым вызовом или по SMS | Отключено |
| При использовании приложения или starline- online.ru | Отключено |
| Штатной системой охраны (Slave) | Отключено |
| Аналоговый Slave |
| Время контроля сигналов постановки аналогового Slave, сек | 2 |
| Время контроля сигналов снятия аналогового Slave, сек | 2 |
| Задержка тревоги при открытии двери/ багажника 3 секунды (для аналогового Slave) | Отключено |
| Настройки АКБ |
| Низкое напряжение АКБ, В | 12 |
| Коррекция напряжения АКБ, В | 0 |
| Управление видеорегистратором |
| Разрешить управление видеорегистратором с сервера или мобильного приложения | Включено |
| Время работы видеорегистратора по команде с сервера или мобильного приложения, мин | 2 |

Страница 7

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Работа видеорегистратора по команде с сервера или мобильного приложения поддерживается до выключения охраны | Отключено |
| --- | --- |
| Задержка автоматического выключения видеорегистратора, мин | 2 |
| Включать видеорегистратор при отключении охраны | Отключено |
| Контролировать напряжение АКБ при включении видеорегистратора | Отключено |
| Пороговое значение напряжения при включении видеорегистратора, В | 10 |
| Управление зарегистрированными устройствами |
| Удаление регистрационных данных из устройств StarLine Bus | 0 |

Запуск  двигателя

| Запуск двигателя |
| --- |
| Разрешение запуска двигателя | Включено |
| Тип КПП | Автомобиль с механической коробкой передач |
| Система запуска двигателя | Замок зажигания |
| Не останавливать двигатель по CAN-LIN при вежливой посадке | Отключено |
| Активировать силовые выходы при управлении запуском по CAN-LIN | Отключено |
| Управление обходом штатного иммобилайзера | Аналоговый сигнал |
| Алгоритм работы модуля обхода иммобилайзера | Активен 30 секунд после успешного запуска и неактивен при работе ПН и ТТ |
| Условие включения поддержки зажигания | При затягивании стояночного тормоза |
| Детектирование программной нейтрали | При постановке в охрану |
| Таймаут, в течение которого можно открывать двери до выполнения программной нейтрали, сек | 0 |
| Условие включения поддержки зажигания для перехода в охрану с работающим двигателем | Не используется |
| Разрешение запуска двигателя штатным брелоком | Отключено |
| Время игнорирования повторного статуса штатного брелока, с | 0 |
| Включать охрану перед запуском двигателя | Включено |
| Контроль работы двигателя |
| Подтверждение правильности настроек контроля работы двигателя | Отключено |

Страница 8

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Максимальное значение оборотов при автозапуске | 4000 |
| --- | --- |
| Значение оборотов, выше которых двигатель считается заведенным | 700 |
| Множитель оборотов | 1 |
| Делитель оборотов | 1 |
| Контроль работы по напряжению | Не используется |
| Общие параметры запуска |
| Количество попыток запуска | 3 |
| Пауза между попытками запуска, сек | 5 |
| Время работы автозапуска, мин | 15 |
| Максимально возможное время работы автозапуска, мин | 60 |
| Время работы двигателя не ограничено | Отключено |
| Действие через час после включения поддержки зажигания | Выключать поддержку |
| Действие при появлении метки в режиме охраны с работающим двигателем | Ничего не предпринимать |
| Глушить двигатель при снятии с охраны в автозапуске | Отключено |
| Задержка включения модуля обхода перед автозапуском, сек | 0.1 |
| Задержка выключения модуля обхода после выключения аксессуаров, сек | 1 |
| Игнорировать педаль тормоза при АЗ/ДЗ до успешного запуска двигателя | Отключено |
| Максимально допустимая температура двигателя при АЗ/ДЗ/ТТ/ПЗ,°C | 120 |
| Запрещать запуск двигателя при низком уровне топлива |
| Автоматический | Отключено |
| Дистанционный | Отключено |
| Уровень топлива, ниже которого запуск двигателя запрещен | 10 |
| Параметры запуска автомобилей с замком зажигания или внешним устройством |
| Задержка включения аксессуаров после включения модуля обхода, сек | 1 |
| Задержка включения зажигания после включения аксессуаров, сек | 1 |
| Задержка включения стартера, сек | 3 |
| Максимальное время работы стартера, сек | 3 |

Страница 9

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Увеличение времени работы стартера при последующих попытках, сек | 1 |
| --- | --- |
| Задержка выключения зажигания после окончания работы стартера, сек | 1 |
| Задержка выключения аксессуаров после выключения зажигания, сек | 1 |
| Параметры запуска автомобилей с системой Старт-Стоп |
| Количество импульсов кнопки Старт-Стоп | Один импульс (с нажатием на педаль тормоза) |
| Вежливая посадка | Удерживание педали тормоза 3 секунды |
| Задержка включения первого импульса кнопки Старт-Стоп, сек | 1 |
| Задержка включения последнего импульса кнопки Старт-Стоп, сек | 10 |
| Длительность последнего импульса кнопки Старт-Стоп, сек | 1 |
| Время ожидания запуска двигателя после нажатия кнопки с педалью тормоза, сек | 5 |
| Адаптация к автомобилю |
| Управление штатной системой охраны (и ЦЗ) при запуске двигателя |
| Снятие перед началом автозапуска | Отключено |
| Запирание ЦЗ после начала автозапуска | Отключено |
| Постановка после остановки двигателя | Отключено |
| Задержка запирания ЦЗ после начала запуска двигателя, сек | 1 |
| Задержка постановки штатной системы охраны после остановки двигателя, сек | 1 |
| Выполнять имитацию открытия двери | Всегда |
| Задержка перед началом имитации и игнорированием открытия дверей после остановки двигателя, сек | 1 |
| Время имитации и игнорирования открытия дверей после остановки двигателя, сек | 1 |
| Игнорировать тревогу штатной системы охраны во время АЗ/ДЗ | Отключено |
| Турботаймер |
| Максимальное время работы двигателя для охлаждения турбины, мин | 0 |
| Обороты включения турботаймера | 1500 |
| Предпусковой подогреватель |
| Разрешение работы предпускового подогревателя | Отключено |
| Тип запуска предпускового подогревателя | Не используется |

Страница 10

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Контроль состояния подогревателя | Только индикация |
| --- | --- |
| Максимальное время запуска подогревателя, сек | 60 |
| Время работы подогревателя, мин | 20 |
| Включать подогреватель перед дистанционным запуском | Отключено |
| Включать подогреватель перед автоматическим запуском | Отключено |
| Порог температуры, ниже которого перед АЗ/ДЗ включается подогреватель,°C | -5 |
| Порог температуры, по достижению которого выполняется АЗ/ДЗ,°C | 0 |
| Порог температуры, по достижению которого выключается подогреватель,°C | 120 |
| Максимальное время прогрева двигателя до запуска, мин | 10 |
| Использовать предпусковой подогреватель как догреватель | Отключено |
| Порог температуры, ниже которого включается догреватель,°C | 50 |
| Порог температуры, по достижению которого выключается догреватель,°C | 70 |
| Источник температуры | Температура двигателя основного блока |
| Контроль запрета запуска |
| Проверка входа запрета запуска | Не используется |
| Задержка проверки входа контроля запуска, сек | 10 |
| Диагностика обучения обхода штатного иммобилайзера |
| Диагностика обхода по CAN/LIN |
| Включить диагностику обхода по CAN/LIN | Отключено |

Режимы автозапуска

| Запуск по температуре двигателя |
| --- |
| Включение запуска по температуре двигателя | Отключено |
| Установить температуру запуска двигателя, *С | -15 |
| Периодический запуск двигателя |
| Включение периодического запуска двигателя | Отключено |
| Период запуска двигателя, час | 2 |
| Запуск двигателя по напряжению аккумулятора |
| Включение запуска двигателя при просадке напряжения АКБ | Отключено |
| Настройка напряжения, В | 11.8 |

Страница 11

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Запуск двигателя по будильнику |
| --- |
| Выполнять запуск при температуре двигателя ниже порога | Отключено |
| Порог температуры двигателя, *С | 0 |
| Включение запуска по будильнику 1 | Отключено |
| Запуск по будильнику 1 - дни недели |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 1 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 1 - минуты | 0 |
| Включение запуска по будильнику 2 | Отключено |
| Запуск по будильнику 2 - дни недели |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 2 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 2 - минуты | 0 |
| Включение запуска по будильнику 3 | Отключено |
| Запуск по будильнику 3 - дни недели |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 3 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 3 - минуты | 0 |
| Запуск предпускового подогревателя по будильнику |
| Включение запуска по будильнику 1 | Отключено |

Страница 12

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Запуск по будильнику 1 - дни недели |
| --- |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 1 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 1 - минуты | 0 |
| Включение запуска по будильнику 2 | Отключено |
| Запуск по будильнику 2 - дни недели |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 2 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 2 - минуты | 0 |
| Включение запуска по будильнику 3 | Отключено |
| Запуск по будильнику 3 - дни недели |
| Пн | Отключено |
| Вт | Отключено |
| Ср | Отключено |
| Чт | Отключено |
| Пт | Отключено |
| Сб | Отключено |
| Вс | Отключено |
| Запуск по будильнику 3 - часы | 0 |
| Запуск по будильнику 3 - минуты | 0 |

Блокировка   двигателя  и статусный выход

| Общие настройки блокировки |
| --- |
| Блокировка двигателя по CAN | Отключено |
| Блокировка штатного KeyLess-доступа | Отключено |
| Запрещать запуск двигателя по CAN в состояниях |
| Охрана | Отключено |

Страница 13

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Ожидание авторизации | Отключено |
| --- | --- |
| Запрет поездки | Отключено |
| Блокировка АКПП | Отключено |
| Скорость, ниже которой разрешена блокировка двигателя, км/час | 15 |
| Блокировка в режиме "Антиограбление" только при нажатии педали тормоза | Отключено |
| Блокировка двигателя импульсом на кнопку старт-стоп | Отключено |
| Длительность импульса на кнопку старт-стоп, сек | 1 |
| Блокировка двигателя №1, Блокировка двигателя R6 |
| Тип блокировки двигателя | НР (Нормально разомкнутая) |
| Снятие блокировки (только для НР) | При снятии с охраны |
| Задержка блокировки, с | 0 |
| Блокировка при начале движения | Отключено |
| Длительность блокировки, с | 15 |
| Блокировка двигателя №2 |
| Тип блокировки двигателя | НЗ (Нормально замкнутая) |
| Снятие блокировки (только для НР) | При снятии с охраны |
| Задержка блокировки, с | 0 |
| Блокировка при начале движения | Отключено |
| Длительность блокировки, с | 15 |
| Блокировка двигателя №3 |
| Тип блокировки двигателя | НЗ (Нормально замкнутая) |
| Снятие блокировки (только для НР) | При снятии с охраны |
| Задержка блокировки, с | 0 |
| Блокировка при начале движения | Отключено |
| Длительность блокировки, с | 15 |
| Статусный выход №1 |
| Всегда активен в режимах: |
| Сервисный режим | Отключено |
| Не в охране | Отключено |
| Включено зажигание не в охране | Отключено |
| Режим регистрации | Включено |
| Режим пляж | Отключено |
| Активация по наличию метки: | Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки |
| Инверсия выхода | Отключено |

Страница 14

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Статусный выход №2 |
| --- |
| Всегда активен в режимах: |
| Сервисный режим | Отключено |
| Не в охране | Отключено |
| Включено зажигание не в охране | Отключено |
| Режим регистрации | Отключено |
| Режим пляж | Отключено |
| Активация по наличию метки: | Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки |
| Инверсия выхода | Отключено |
| Статусный выход №3 |
| Всегда активен в режимах: |
| Сервисный режим | Отключено |
| Не в охране | Отключено |
| Включено зажигание не в охране | Отключено |
| Режим регистрации | Отключено |
| Режим пляж | Отключено |
| Активация по наличию метки: | Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки |
| Инверсия выхода | Отключено |

Гибкая логика

Программа 1: ВЫКЛ

События Доп. параметры: Напряжение АКБ, В (с шагом 1В): стало меньше 12

Условия: любые

Действия 1. Состояние охранного комплекса: Ничего не выполнять: Ничего не выполнять Задержка выполнения, с: 0 Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Телематика

| Настройки сети |
| --- |
| Период опроса баланса активной SIM-карты, час | 24 |
| Часовой пояс | UTC+3, Москва |
| Время жизни SMS-команды, час | 1 |
| Настройки SIM |
| Номер SMS-центра | +380672021111 |
| Номер проверки баланса | *111# |
| Минимальный баланс на счете SIM | 20 |

Страница 15

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Имя сервера APN | . |
| --- | --- |
| Логин APN |  |
| Пароль APN |  |
| Включить передачу данных через мобильный интернет | Включено |
| Включить мобильный интернет в роуминге | Включено |
| Телефоны |
| М1 (владелец) |  |
| M2 |  |
| М3 |  |
| М4 |  |
| Настройки мониторинга |
| Условие включения мониторинга (ГЛОНАСС- GPS приемника) | Включен всегда |
| Формат SMS с координатами GPS/LBS |
| Текст | Включено |
| Ссылка на карту | Включено |
| Настройки управления |
| Управление с гостевых телефонов | Включено |
| Запрос пароля владельца (М1) | Отключено |
| Дать права для М2 как у М1 | Включено |
| Настройки оповещения |
| Требовать ввод символа '0' для подтверждения тревоги при голосовом вызове | Включено |
| Тревога |
| M1 - звонок | Включено |
| M1 - SMS | Включено |
| M2 - звонок | Включено |
| M2 - SMS | Включено |
| M3 - звонок | Отключено |
| M3 - SMS | Отключено |
| M4 - звонок | Отключено |
| M4 - SMS | Отключено |
| Включение/выключение режима СЕРВИС |
| M1 - SMS | Включено |
| M2 - SMS | Отключено |
| M3 - SMS | Отключено |
| M4 - SMS | Отключено |
| Включение/выключение режима АНТИОГРАБЛЕНИЕ |

Страница 16

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| M1 - SMS | Включено |
| --- | --- |
| M2 - SMS | Отключено |
| M3 - SMS | Отключено |
| M4 - SMS | Отключено |
| Включить оповещение о снижении баланса ниже порога |
| M1 - SMS | Включено |
| M2 - SMS | Отключено |
| Сервисный звонок на М1 при постановке на охрану |
| M1 | Отключено |
| Сервисный звонок на М1 при снятии с охраны |
| M1 | Отключено |
| Длительность сервисного звонка, с | 3 |
| Включить оповещение о событиях BLE-герконов |
| M1 | Включено |
| Дополнительные оповещения через SMS |
| Звонок с постороннего номера и неверный ввод пароля (3 раза) |
| M1 | Включено |
| M2 | Отключено |
| SMS с постороннего номера с неверным паролем (3 раза) |
| M1 | Включено |
| M2 | Отключено |
| Низкое напряжение АКБ автомобиля |
| M1 | Включено |
| M2 | Включено |
| Разряд батарейки в метке |
| M1 | Включено |
| M2 | Включено |
| Обновление ПО |
| M1 | Включено |
| Запуск и продление работы двигателя |
| M1 | Отключено |
| Остановка двигателя |
| M1 | Отключено |
| Включение и продление работы предпускового подогревателя двигателя |
| M1 | Отключено |
| Отключение предпускового подогревателя двигателя |
| M1 | Отключено |
| Включение/отключение догревателя двигателя |

Страница 17

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| M1 | Отключено |
| --- | --- |
| Потеря связи с цифровым микрореле R7 (оповещение на M1) | Включено |
| Настройки сервера |
| Порт сервера мониторинга | 9876 |
| Адрес сервера мониторинга | starline.bz |
| Порт сервера регистрации | 1234 |
| Адрес сервера регистрации | starline.bz |
| Страховая телематика |
| Калибровка выполнена | Включено |
| Режим периодического выхода на связь (Маяк) |
| Разрешить работу в режиме периодического выхода на связь | Отключено |
| Период выхода на связь, минуты | 0 |
| Время активного состояния после активации по будильнику, минут | 5 |
| Отправлять SMS при пробуждении |
| С координатами | Отключено |
| С состоянием автомобиля | Отключено |
| Переходить в активное состояние не в режиме охраны | Отключено |
| Время активного состояния после активации зоны, минут | 5 |
| Запретить переход в активное состояние при нарушении зон в охране | Отключено |

Настройка  датчиков

| Настройки датчиков |
| --- |
| Датчик движения | средняя (15) |
| Датчик наклона | средняя (15) |
| Датчик удара: предупредительный | высокая (24) |
| Датчик удара: тревожный | высокая (20) |
| Датчик движения в BLE-герконе | Отключено |
| Чувствительность датчика удара при АЗ/ДЗ, % | 100 |
| Чувствительность датчика удара при работе предпускового подогревателя, % | 100 |
| Отключение датчиков на время работы автозапуска |
| Датчик движения | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |

Страница 18

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru

| Датчик наклона | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |
| --- | --- |
| Датчик удара: тревожный | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |
| Датчик удара: предупредительный | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |
| Дополнительный датчик 1 | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |
| Дополнительный датчик 2 | Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен) |
| Отключение датчиков на время работы предпускового подогревателя |
| Отключение датчиков на время работы предпускового подогревателя |
| Датчик движения | Отключено |
| Датчик наклона | Отключено |
| Датчик удара: тревожный | Отключено |
| Датчик удара: предупредительный | Отключено |
| Дополнительный датчик 1 | Отключено |
| Дополнительный датчик 2 | Отключено |
| Настройка датчиков температуры |
| Температура двигателя | Термодатчик подкапотного блока R6 |
| Температура салона | Термодатчик в основном блоке |
| Дополнительные настройки датчиков |
| Алгоритм анализа величины удара | Отключено |

Страница 19

www.starline.ru   can.starline.ru   help.starline.ru   support.starline.ru